## Slide 1: INFORMATICA PER GLI STUDI UMANISTICI
MATTEO CRISTANI

## Slide 2: INDICE
CICLO DELLE LEZIONI
LEZ. 1 INTRODUZIONE AL CORSO | LEZ. 2 I CALCOLATORI ELETTRONICI | LEZ. 3 ELEMENTI DI TEORIA DELL’ INFORMAZIONE | LEZ. 4 CALCOLO BINARIO | LEZ. 5 ESERCITAZIONE DI CALCOLO BINARIO | LEZ. 6 CIRCUITI DIGITALI
LEZ. 7 ESERCITAZIONE SUL CIRCUITI DIGITALI | LEZ. 8 GRAMMATICHE FORMALI | LEZ. 9 FONDAMENTI DI TEORIA DEGLI AUTOMI | LEZ. 10 ESERCITAZIONE SULLE GRAMMATICHE REGOLARI | LEZ. 11 TEORIA DEGLI AUTOMI | LEZ. 12 AUTOMI RICONOSCITORI
LEZ. 13 TEXT RETRIEVAL | LEZ. 14 DESKTOP PUBLISHING | LEZ. 15 WEB DOCUMENT RETRIEVAL | LEZ. 16 ESERCITAZIONE SULLA RICERCA DI TESTI | LEZ. 17 ESERCITAZIONE SULLA RICERCA DI DOCUMENTI SUL WEB | LEZ. 18 SOMMARIO DEL CORSO

## Slide 3: AGENDA
VARIABILI BOOLEANE
FUNZIONI BOOLEANE
FORMA TABULARE DI UNA FUNZIONE BOOLEANA
MAPPE DI KARNAUGH
SEMPLIFICAZIONE DI FUNZIONI BOOLEANE

## Slide 4: VARIABILI BOOLEANE
In un sistema binario B={0,1} si chiama variabile Booleana una funzione X:{X}B
Le variabili Booleana si comportano come le variabili reali, ad esempio, e assumono un valore nel dominio di riferimento
Le variabili reali assumono un valore reale, mentre quelle Booleane assumono un valore nel dominio B

## Slide 5: FUNZIONI BOOLEANE
Una funzione Booleana è una funzione che ad un vettore di variabili Booleane associa valori nel dominio Booleano
f:BnB
La forma di una funzione Booleana può essere espressa con una tabella

## Slide 6: FORME TABULARI DI UNA FUNZIONE BOOLEANA
A | B | C | F
0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 0

## Slide 7: FORMA CANONICA
Data una forma tabulare delle espressioni Booleane ne possiamo ricavare la forma canonica minterm (o maxterm in teoria) come già illustrato precedentemente
A | B | C | F
0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 0
MINTERM

## Slide 8: MAPPE DI KARNAUGH
Una mappa di Karnaugh è la forma tabulare di una funzione Booleana con almeno tre variabili in cui le righe o le colonne (o entrambe) vengono accorpate per produrre le combinazioni corrispondenti

## Slide 9: ESEMPIO
A | B | C | F
0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 0
F | A | 0 | 0 | 1 | 1
 | B | 0 | 1 | 0 | 1
C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0

## Slide 10: SEMPLIFICAZIONE DI FUNZIONI BOOLEANA
Per semplificare una funzione Booleana scritta in forma di mappa di Karnaugh si procede al raccoglimento di una delle sezioni ammissibili.
Per una funzione di tre variabili
  Rettangoli 1x4;
  Quadrati 2x2
  Alcuni rettangoli 1x2 (quelli in cui una variabile risulta invariante)

## Slide 11: SEMPLIFICAZIONI DIRETTE
F | A | 0 | 0 | 1 | 1
 | B | 0 | 1 | 0 | 1
C | 0 |  |  |  | 
 | 1 |  |  |  | 

## Slide 12: PERMUTAZIONI
Sono possibili anche gli accorpamenti di segmenti dello stesso tipo sopra illustrati dopo una permutazione di colonna, purché valga la regola base dell’accorpamento.
REGOLA DI ACCORPAMENTO
Due semicolonne o due semirighe (e per estensione, anche due colonne o due righe) si possono accorpare se e solo se almeno una variabile è invariante.
Nelle mappe ordine 3 non sono ammissibili gli accorpamenti di prima e quarta semicolonna e di seconda e terza.

## Slide 13: SEMPLIFICAZIONI
Ogni accorpamento va riscritto con le sole variabili invarianti, mentre le variabili che occorrono in modo completo vanno eliminate
Naturalmente, non sono ammissibili i raggruppamenti che non sono completi per una o più variabili

## Slide 14: ESEMPIO: PRIMA VERSIONE
F | A | 0 | 0 | 1 | 1
 | B | 0 | 1 | 0 | 1
C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0

## Slide 15: ESEMPIO: PRIMA VERSIONE
F | A | 0 | 0 | 1 | 1
 | B | 0 | 1 | 0 | 1
C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0

## Slide 16: NATURALMENTE

## Slide 17: SEMPLIFICAZIONE ORDINE 4
C | D | 0 | 0 | 1 | 1 | A
 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | B
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 

## Slide 18: RISULTATI

## Slide 19: UN ESERCIZIO COMPLETO
Data la funzione tabulare qui sotto, compilare la mappa di Karnaugh ed effettuare la semplificazione. Poi costruire il circuito digitale che effettua il calcolo
A | B | C | F
0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1

## Slide 20: MAPPA DI KARNAUGH
F | A | 0 | 0 | 1 | 1
 | B | 0 | 1 | 0 | 1
C | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1

## Slide 21: SEMPLIFICAZIONE
F | A | 0 | 0 | 1 | 1
 | B | 0 | 1 | 0 | 1
C | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1

## Slide 22: ESPRESSIONE SEMPLIFICATA
CIRCUITO

## Slide 23: ALTERNATIVA
F | A | 0 | 0 | 1 | 1
 | B | 0 | 1 | 0 | 1
C | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1