# Università degli Studi di Verona- Facoltà di Medicina e Chirurgia- Corso di Laurea in Infermieristica

Laboratori di area critica- III anno di corso

Procedura  per la

RILEVAZIONE MANUALE della PRESSIONE VENOSA CENTRALE.

L'OPERATORE: Premessa: durante le operazioni di misurazione della PVC l’operatore informa il paziente e controlla le sue condizioni, in particolare le reazioni al cambio di posizione Esegue il lavaggio sociale delle mani e indossa un paio di guanti in lattice. Individua il sito di inserzione del CVC e sceglie l'accesso tramite il quale eseguirà la misurazione. Prepara le garze sterili aperte e le appoggia su un piano stabile, prepara aperto il flacone di Clorexidina sol. alcolica 5%. Prepara il circuito di misurazione, lo riempie attentamente con soluzione Fisiologica ed appoggia la parte terminale, protetta dal cappuccio, su una garza sterile, ancora parzialmente confezionata, nei pressi dell'accesso scelto. Posiziona il paziente supino con gli arti inferiori distesi, le braccia allineate lungo il corpo e verifica il corretto allineamento del letto. Individua il punto 0 sulla linea ascellare media del torace del paziente e traccia un segno sulla cute nel punto corrispondente. Toglie i guanti, friziona le mani con una soluzione a base di Clorexidina, indossa i guanti puliti. Caso A) presenza di dispositivo per infusione needleless (tappino con gomma perforabile senza ago) : versa la Clorexidina su una garza sterile e disinfetta il dispositivo per infusione needleless, appoggia il dispositivo su una garza sterile asciutta e smaltisce la garza con disinfettante. CasoB) Presenza di tappini non perforabili : sospende le infusioni in corso, chiude il rubinetto a tre vie dal lume verso l'esterno, toglie il tappino e lo smaltisce , appoggia l'accesso aperto su una garza sterile. Connette all'accesso distale (scelta preferenziale) il circuito di misurazione, sospende tutte le altre infusioni in corso, verifica la pervietà dell'accesso con un lavaggio, utilizzando la soluzione fisiologica collegata al circuito. Apre il rubinetto a tre vie nel senso dal lume del catetere verso la colonna d'acqua; quando la colonna d’acqua oscilla in modo stabile ad un certo livello dell’asta di misurazione, sceglie il valore che corrisponde alla fine della fase espiratoria del paziente; se il paziente è ventilato artificialmente deconnette il tubo e.t. dal circuito respiratorio. Effettua un lavaggio per rimuovere eventuali residui di sangue refluo all’interno del CVC e dei punti di accesso. Chiude il collegamento al circuito di misurazione della PVC e ripristina il precedente collegamento con le infusioni in corso. Riposiziona il paziente in modo confortevole. Smaltisce adeguatamente il materiale utilizzato. Registra il dato .

# Università degli Studi di Verona- Facoltà di Medicina e Chirurgia- Corso di Laurea in Infermieristica

Laboratori di area critica- III anno di corso

Procedura  per la

RILEVAZIONE MANUALE della PRESSIONE VENOSA CENTRALE.

Valori di riferimento per PVC

Da 5 a 12 cm  H2O  (Nastasi et al.-Il paziente critico- CEA)

Da 4 a 10 cm  H2O (Diepenbrock- Guida pratica in area critica- Mc Graw Hill)

Da 6 a 12 cm  H2O (Ulrich, Lamers- Procedure infermieristiche in terapia

intensiva- Masson)

Fattore di con versione da cm H2O a mmHg: 1.36.  1 cm H2O= 0.735 mmHg

1 mmHg  = 1.36  cm H2O

## Bibliografia di riferimento

Nastasi, Gentili, Rigon, Stanganelli, Il paziente critico,CEA, Milano 1996, pp 89 - 91

Diepenbrock N.H., Guida pratica in area critica, Mc Graw Hill, Milano 1999.

Ulrich, Lamers, Procedure infermieristiche in terapia intensiva, Masson, Milano 1999.