## Slide 1: INFORMATICA
MATTEO CRISTANI

## Slide 2: INDICE
CICLO DELLE LEZIONI
LEZ. 1 INTRODUZIONE AL CORSO | LEZ. 2 I CALCOLATORI ELETTRONICI | LEZ. 3 ELEMENTI DI TEORIA DELL’ INFORMAZIONE | LEZ. 4 MISURE DELLA INFORMAZIONE | LEZ. 5 CALCOLO BINARIO: CONVERSIONI DI BASE
LEZ. 6 CALCOLO BINARIO: OPERAZIONI IN BASE 2 | LEZ. 7 ESERCITAZIONE DI CALCOLO BINARIO | LEZ. 8 ESERCITAZIONE DI CALCOLO BINARIO | LEZ. 9 PORTE LOGICHE | LEZ. 10 PROGETTO DI CIRCUITI DIGITALI
LEZ. 11 INTRODUZIONE AGLI ALGORITMI | LEZ. 12 PRODUTTIVITA’ INDIVIDUALE | LEZ. 13 IL WEB | LEZ. 14 RICERCA DI DOCUMENTI | LEZ. 15 USO DEI MOTORI DI RICERCA
LEZ. 16 SICUREZZA INFORMATICA | LEZ. 17 ELEMENTI DI CRITTOGRAFIA | LEZ. 18 ESERCITAZIONE DI CRITTOGRAFIA | LEZ. 19 ESERCITAZIONE GENERALE | LEZ. 20 SOMMARIO DEL CORSO

## Slide 3: INTRODUZIONE ALLA LOGICA PROPOSIZIONALE
Per poter isolare la struttura logica del linguaggio naturale occorre selezionare una plausibile struttura logica.
Proposizione: ogni espressione linguistica per la quale abbia senso chiedersi se è vera o falsa
Assumiamo che i termini naturali "se ... allora ...", "oppure" , "e" , "non" (e i loro sinonimi: ad es. "implica", "o"...) abbiano un ruolo centrale nella combinazione logica delle proposizioni e associamo ad essi i simboli
¬ (non) ∧ (e) → (se … allora) ∨ (o,oppure) (detti connettivi logici )

## Slide 4: LA NEGAZIONE
La negazione è il connettivo che inverte il valore di verità di una proposizione.
A | NON A
V | F
F | V

## Slide 5: LA CONGIUNZIONE
La congiunzione è il connettivo che ritorna vero se e solo se gli operandi sono entrambi veri
A | B | A AND B
V | V | V
V | F | F
F | V | F
F | F | F

## Slide 6: LA DISGIUNZIONE
La disgiunzione è il connettivo che ritorna falso se e solo se gli operandi sono entrambi falsi
A | B | A OR B
V | V | F
V | F | V
F | V | V
F | F | V

## Slide 7: L’IMPLICAZIONE
L’implicazione è il connettivo che ritorna falso se e solo se l’operando premessa è vero e la conseguenza falsa
A | B | A ® B
V | V | V
V | F | F
F | V | V
F | F | V

## Slide 8: PORTE LOGICHE
È possibile realizzare dei dispositivi fisici abbastanza semplici che funzionano secondo le regole della logica proposizionale
Tali dispositivi, che si chiamano porte logiche o gate, si potrebbero realizzare in linea di principio con dei semplici interruttori comandati da relé: ogni interruttore si trova normalmente nello stato di aperto (in cui cioè non fa passare corrente), e viene chiuso fornendo una tensione opportuna (di soglia) al proprio relè.

## Slide 9: COSTRUZIONE DELL’OPERATORE AND
L’interruttore è inserito in un circuito comprendente un generatore che eroga la stessa tensione; questa corrisponde alla variabile booleana 1 (o vero), mentre una tensione inferiore corrisponde alla variabile 0 (o falso).
Se colleghiamo due di questi interruttori in serie con il generatore otteniamo un circuito equivalente all’operatore AND.

## Slide 10: COSTRUZIONE DELL’OPERATORE OR
In alternativa, si possono collegare due interruttori in parallelo con un generatore, ottenendosi l’equivalente dell’operatore OR. Infatti adesso sarà presente la tensione 1 in uscita se almeno una delle due tensioni in ingresso assume il valore 1.

## Slide 11: COSTRUZIONE DELL’OPERATORE NOT
Se invece si realizza un interruttore che sia chiuso quando non si fornisce la tensione di soglia al suo relè, e aperto quando si fornisce tale tensione, esso costituisce l’equivalente dell’operatore NOT.

## Slide 12: SCHEMI DI CIRCUITI DIGITALI
OPERATORE DI PRODOTTO LOGICO
OPERATORE DI SOMMA LOGICA
OPERATORE DI INVERSIONE LOGICA

## Slide 13: SOMMATORE LOGICO

## Slide 14: TABELLE DI VERITA’ E CIRCUITI LOGICI

## Slide 15: ALGORITMO DI KARNAUGH
Si selezionano tutte le righe che calcolano 1
Per ciascuna di queste si considera la formula ottenuta congiungendo le variabili che valgono 1 con le negazioni delle variabili che valgono 0
Si calcola la disgiunzione tra tutte le congiunzioni così ottenute

## Slide 16: ESEMPIO
A | B | C | X
0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 0

## Slide 17: ALGORITMO DI KARNAUGH INVERSO
Si selezionano tutte le righe che calcolano 0
Per ciascuna di queste si considera la formula ottenuta congiungendo le variabili che valgono 1 con le negazioni delle variabili che valgono 0
Si calcola la disgiunzione tra tutte le congiunzioni così ottenute
Si nega la formula così ottenuta

## Slide 18: ESEMPIO
A | B | C | X
0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 0

## Slide 19: CIRCUITO DIGITALE CORRISPONDENTE