## Slide 1: INFORMATICA
MATTEO CRISTANI

## Slide 2: INDICE
CICLO DELLE LEZIONI
LEZ. 1 INTRODUZIONE AL CORSO | LEZ. 2 I CALCOLATORI ELETTRONICI | LEZ. 3 ELEMENTI DI TEORIA DELL’ INFORMAZIONE | LEZ. 4 MISURE DELLA INFORMAZIONE | LEZ. 5 CALCOLO BINARIO: CONVERSIONI DI BASE
LEZ. 6 CALCOLO BINARIO: OPERAZIONI IN BASE 2 | LEZ. 7 ESERCITAZIONE DI CALCOLO BINARIO | LEZ. 8 ESERCITAZIONE DI CALCOLO BINARIO | LEZ. 9 PORTE LOGICHE | LEZ. 10 PROGETTO DI CIRCUITI DIGITALI
LEZ. 11 INTRODUZIONE AGLI ALGORITMI | LEZ. 12 PRODUTTIVITA’ INDIVIDUALE | LEZ. 13 IL WEB | LEZ. 14 RICERCA DI DOCUMENTI | LEZ. 15 USO DEI MOTORI DI RICERCA
LEZ. 16 SICUREZZA INFORMATICA | LEZ. 17 ELEMENTI DI CRITTOGRAFIA | LEZ. 18 ESERCITAZIONE DI CRITTOGRAFIA | LEZ. 19 ESERCITAZIONE GENERALE | LEZ. 20 SOMMARIO DEL CORSO

## Slide 3: OPERAZIONI IN BASE 2
ESECUZIONE DI UNA SOMMA IN BASE 2
ESECUZIONE DI UN PRODOTTO IN BASE 2

## Slide 4: ESECUZIONE DI UNA SOMMA IN BASE 2
La somma in base 2 è identica alla somma in base 10 per le operazioni su elementi della base, tranne che per 1+1
  0 + 0 = 0
  0 + 1 = 1
  1+ 0 = 1
  1 + 1 = 0 con riporto di 1
  Inoltre, occorre sapere, ovviamente che in base 2
  1 + 1 con riporto di 1 = 1 con riporto di 1

## Slide 5: ESERCIZI
SOMMARE 1000101001001 CON 1101001110111
1 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | R
 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +
 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | =
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 

## Slide 6: ESECUZIONE DI UNA MOLTIPLICAZIONE
Le moltiplicazioni sono molto più lunghe ma anche molto più semplici
Se la cifra moltiplicatore è 0 il risultato è 0, e quindi corrisponde ad uno spostamento a sinistra;
Se la cifra moltiplicatore è 1 il risultato è l’altro fattore, che va copiato dopo uno spostamento a sinistra.

## Slide 7: ESEMPIO
 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | x
 |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | =
 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 

## Slide 8: RAPPRESENTAZIONI CON COMPLEMENTO
COMPLEMENTO AD 1
COMPLEMENTO A 2
OPERAZIONI CON NUMERI COMPLEMENTATI

## Slide 9: COMPLEMENTO AD 1
Serve per rappresentare gli interi con segno
Se il numero è positivo lo si rappresenta direttamente
Se è negativo se ne rappresenta il complemento
n bit

## Slide 10: ESEMPIO
Se il numero è complementato ad 1 allora il bit più a sinistra è 0 per i numeri positivi e 1 per quelli negativi
+5
0
0
0
0
1
0
1
0
-5
1
1
1
1
0
1
0
1

## Slide 11: VANTAGGI E SVANTAGGI
Vantaggi della codifica in “Complemento a 1”
  semplice implementazione della somma (valgono le regole generali della somma di numeri binari)
  la sottrazione viene trattata come la somma
Svantaggio della codifica in “Complemento a 1”
  doppia rappresentazione dello 0
  (1|11…11 e 0|00…00)

## Slide 12: COMPLEMENTO A 2
La sequenza dei bit del modulo è:
  quella che fornisce il valore assoluto dell’intero da rappresentare se l’intero è positivo
  il complemento della sequenza che fornisce il modulo dell’intero da rappresentare se l’intero è negativo, con l’aggiunta di 1

## Slide 13: ESEMPIO
+5
0
0
0
0
1
0
1
0
-5
1
1
1
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
La negazione di un numero si
ottiene complementando bit del
segno e bit del modulo e
aggiungendo 1 al modulo
+1

## Slide 14: VANTAGGI DEL COMPLEMENTO A 2
Vantaggi della codifica in “Complemento a 2”
  semplice implementazione della somma
  la sottrazione viene trattata come la somma
  singola rappresentazione dello 0 (0|00…00); la

## Slide 15: SOMMA ALGEBRICA
Per eseguire la somma tra due interi in “Complemento a 2” con n bit si esegue la somma bit a bit dei due numeri ignorando sempre l’eventuale riporto che cade oltre il bit più significativo

## Slide 16: ESEMPIO: SOMMA SENZA RIPORTO
0
0
1
1
-7
+2
0
1
0
0
0
1
1
1
-5

## Slide 17: ESEMPIO: SOMMA CON RIPORTO
1
1
1
0
+7
-2
1
1
0
1
1
0
1
0
+5
1

## Slide 18: CAMPO DI RAPPRESENTAZIONE
ERRORE!!
1
1
1
0
+7
+2
0
1
0
0
0
0
1
1
+9

## Slide 19: CAMPO DI RAPPRESENTAZIONE
0
0
1
1
-7
-2
1
1
0
1
1
1
1
0
-9
1
ERRORE!!

## Slide 20: RAPPRESENTAZIONE DEI NUMERI RAZIONALI
VIRGOLA FISSA
VIRGOLA MOBILE
Dai lucidi di Susanna Pelagatti (Università di Pisa)

## Slide 21: RAPPRESENTAZIONE IN VIRGOLA FISSA
Numero finito di cifre periodiche dopo la virgola (ad esempio 1.33
Rappresentazione in virgola fissa : riservo un certo numero di bit per la parte frazionaria
ATTENZIONE: solo una parte dei razionali sono rappresentati
Overflow quando si va oltre il massimo
Underflow quando si scende al di sotto del minimo
SPRECO DI BIT

## Slide 22: RAPPRESENTAZIONE IN VIRGOLA MOBILE
Con numeri molto piccoli uso tutti i bit disponibili per rappresentare le cifre dopo la virgola
Con numeri molto grandi le uso tutte per rappresentare le cifre in posizioni elevate

## Slide 23: CARATTERIZZAZIONE
0
Numeri rappresentabili in virgola fissa
0
Numeri rappresentabili in virgola mobile

## Slide 24: MODALITA’
Ogni numero N è rappresentato da una coppia
  (mantissa M, esponente E) con il seguente significato
  N = M * 2E
Esempi:
  1. in base 10, con 3 cifre per la mantissa e 2 cifre per l’esponente riesco a rappresentare
  349 000 000 000 = 3.49 * 1011
  con la coppia (3.49,11) perché M = 3.49 ed E = 11

## Slide 25: CODIFICA BINARIA IN VIRGOLA MOBILE
Si usa un numero predefinito di cifre binarie per la mantissa ed un numero predefinito di cifre binarie per l’esponente
Ad esempio, se si rappresentano i numeri con sedici cifre binarie se ne possono usare dieci per la mantissa e sei per l’esponente
L’esponente è un numero rappresentato in complemento a due
La mantissa invece deve rappresentare un numero compreso tra -1 e +1 con precisione di 8 cifre binarie