## Slide 1: Frequency Domain Processing
C. Andrés Méndez
March 26th 2013

## Slide 2: Sommario
Ripasso sull’analisi di Fourier e il trattamento numerico dei segnali
Transformata di Fourier in MatLab

## Slide 3: Segnali e Spettri
Fourier Transform
Inverse Fourier Transform

## Slide 4: Getting to know the FFT
What is the FFT? FFT = Fast Fourier Transform. The FFT is a faster version of the Discrete Fourier Transform (DFT). The FFT utilizes some clever algorithms to do the same thing as the DTF, but in much less time.
Ok, but what is the DFT? The DFT is extremely important in the area of frequency (spectrum) analysis because it takes a discrete signal in the time domain and transforms that signal into its discrete frequency domain representation. Without a discrete-time to discrete-frequency transform we would not be able to compute the Fourier transform with a microprocessor or DSP based system.

## Slide 5: Getting to know the FFT (2)
For example, if a sequence has N points, and N is an integral power of 2,
  then DFT requires N2 operations,
  whereas FFT requires complex multiplication,
  complex additions and
  subtractions.
  For N = 1024, the computational reduction from DFT to FFT is more than 200 to 1.

## Slide 6: Discrete Fourier Transform
DFT

## Slide 7: Discrete Fourier Transform, Example
Given the sequence x[n]=(1,2,1)
Calculate the DFT

## Slide 8: Discrete Fourier Transform, Example (2)

## Slide 9: Discrete Fourier Transform, Example (3)
In Matlab
x = [1 2 1];
xfft = fft(x)
Result:
xfft =
4.0000
-0.5000 - 0.8660i
-0.5000 + 0.8660i

## Slide 10: Trasformata di Fourier 1-D
Ogni segnale può essere descritto dalla somma di sinusoidi con differenti ampiezze e frequenze.
I comandi MatLab per calcolare la trasformata di Fourier e la sua inversa sono rispettivamente fft e ifft.
Esercizio1
  Supponiamo di avere 10 campioni di un segnale casuale (rand)
  Calcolare la FFT del segnale
  Calcolare la IFFT del segnale
  Estrarre al parte reale della IFFT
  Confrontare il risultato della IFFT con il segnale di partenza

## Slide 11: Forma d’onda e spettro di ampiezza
Esercizio 2
  Supponiamo di campionare un segnale ogni 0.01 secondi per la durata di 4 secondi
  Il segnale è dato dalla somma di due sinusoidi di ampiezza A 3 e 5 e frequenza f 4 e 2 (ω=2πf) rispettivamente
  Generare il grafico tempo – ampiezza (usare il comando axis per aggiustare la scalatura degli assi)

## Slide 12: Forma d’onda e spettro di ampiezza (2)
Con la Trasformata di Fourier possiamo visualizzare cosa caratterizza maggiormente il segnale.
  Calcolare la fft del segnale
  Calcolare il suo valore assoluto e normalizzarlo
  Plottare lo spettro di ampiezza

## Slide 13: Forma d’onda e spettro di ampiezza (3)

## Slide 14: Filtraggio del rumore dai segnali
Vediamo come usare la fft e la ifft per filtrare il rumore dai segnali.
Esercizio 3
  Aggiungere al segnale dell’esercizio precedente del rumore casuale
  Calcolare la trasformata del segnale rumoroso
  Calcolare lo spettro di ampiezza
  Plottare la forma d’onda e lo spettro di ampiezza

## Slide 15: Filtraggio del rumore dai segnali (2)

## Slide 16: Filtraggio del rumore dai segnali (3)
Attraverso la ifft filtriamo il rumore. Il comando fix arrotonda gli elementi del suo argomento all’intero più vicino.
  Settare i numeri <100 a zero (della transformata originale, senza processare)
  ifft dei dati trasformati ed estrarre la parte reale
  Plottare l’andamento dei campioni corretti

## Slide 17: FFT in Matlab, numero di punti calcolati
Sintassi: fft(x,N)
N= numero di punti calcolati per la FFT
Qual è l'effetto di modificare N?
Eercizio 4
  Sintetizzare un coseno con 30 campioni e 10 campioni per periodo
  Definire 3 valori diversi per N: 64,128,256
  Plottare i 3 casi
  Cosa sucede se N è uguale al numero di campioni in x?

## Slide 18: FFT in Matlab, numero di punti calcolati (2)
Nel esercizio 4 la lunghezza di x[n] è stato limitato a 3 periodi di lunghezza.
Eercizio 5
  N =2048
  Cambiare il numero di periodi: 3, 6, 9
  Plottare i 3 casi

## Slide 19: Elaborazione nel dominio della frequenza
The general idea is that the image (f(x,y) of size M x N) will be represented in the frequency domain (F(u,v)). The equation for the two-dimensional discrete Fourier transform (DFT) is:
The concept behind the Fourier transform is that any waveform that can be constructed using a sum of sine and cosine waves of different frequencies. The exponential in the above formula can be expanded into sines and cosines with the variables u and v determining these frequencies.
The inverse of the above discrete Fourier transform is given by the following equation:
Thus, if we have F(u,v), we can obtain the corresponding image (f(x,y)) using the inverse, discrete Fourier transform.

## Slide 20: Visualizzazione dello spettro
Esercizio 5
  Creare un’immagine 30x30 con un rettangolo bianco su sfondo nero
  Calcolare la DFT e visualizzare lo spettro di ampiezza (fft2)
  Aggiungere dello zero padding per migliorare il calcolo della DFT
  Shiftare la componente zero al centro dello spettro (fftshift)
  Per migliorare la visualizzazione usare la funzione log
Suggerimento per la visualizzazione
usare imshow(f,'InitialMagnification','fit')

## Slide 21: Visualizzazione dello spettro (2)
original
DFT
Zero-padded DFT
Centered and Log